Новый аудиодрайвер от  National Semiconductor не заставил себя долго ждать.

Этот чип был представлен разработчикам ещё летом 2007г.(правда под подписку о неразглашении). Схемотехника этого камня заточена под управление MOSFET транзисторами. Отличия структуры выходных каскадов микросхемы  можно наблюдать на этих рисунках.

Даташит на LME49830 включает в себя конкретную схему реализации усилителя на этом кристалле.

Самое интересное, что инженеры Националя применили в оконечном каскаде транзисторы фирмы International Rectifier. IRFP240/IRFP9240 имеют следующие характеристики: 150W, 20A, 200V.

Но в даташите на эти транзисторы нет рекомендации для применения в аудио и они не позиционируются как комплементарная пара.С моей точки зрения, есть более качественные транзисторы для звука типа 2SJ162/2SK1058 от HITACHI.