Модернизация УМЗЧ  ВЕГА 50у-122с (замена блока УМ  на интегральный УМ TDA7293).

Попал ко мне в руки антинаучный усилитель ВЕГА 50у-122с, с горелым УМ. Этот уникальный продукт, некогда выпускал Бердский завод ВЕГА (ныне покойный). Усилитель мощности которого крайне не надёжен (выходники кт818/819 в корпусе ТО220 и очень низкого качества). Схемотехническое решение УМ довольно не удачное, плюс отвратительная компонентная база(совковое наследие), погубили неплохую задумку. В СССР никогда не умели получать чистый кремний, да и теперь не умеют, а без оного хороший транзистор не сварить. Но сегодня легко ругать конструкторов того времени, а они (между прочим) пытались сделать конфету из того что было. Самый верный путь для ремонта такого девайса – это полная замена УМ.

Итак, модернизируем. План действий такой:

1)Ампутируем всю старую плату УМ.

2)Делаем новый мост для БП из диодов КД2999(они есть на  ампутированной плате УМ). Эти диоды значительно лучше подходят, чем установленные КД202. Получаем питание +-32..33V для питания нового УМ на TDA7293.

3)Делаем новый стабилизатор +-15v для питания платы тембрблока, блока коммутации и реле выключателя. Для этого нужно ввести новый мост КЦ405(с любой буквой или любой другой слаботочный мост) и два электролита 1000мк/25в. Далее ставим два крена 7815/7915 для получения стабилизированного напряжения +-15v.

4) Радиатор переворачиваем вверх дном(я его просто приклеил на «момент», нужно также выкусить фишки с резьбами, к которым ранее крепился радиатор), так удобнее крепить новые блоки УМ на TDA7293. Термопасту можно применить КПТ-8, но лучше серебряную типа «РАДИАЛ» или ту что для процессорных радиаторов(она тоже серебряная). Хотя  при таком питании и нагрузке 8ом, микросхемы греются не  сильно, даже при максимальной мощности 60..70вт на канал . Крепление чипов к радиатору я сделал болтами 4мм(можно применить саморезы). Для этого нужно немного рассверлить TDA7293 и просверлить новые дырки в радиаторе. Рёбра радиатора разгибаются для установки новых блоков УМ.

5) Подключаем питание +-15v к блоку коммутации, тембрблоку и -15в идёт на обмотку реле вкл/выкл.

6) Подключаем новый УМ к питанию +-33v, вход-выход и можно слушать.

Для сохранения плавности регулировки «Громкость» лучше снизить чувствительность нового УМ.

Из даташита на TDA7293 следует, что при таких номиналах,  усиление составляет 30db. Желательно снизить его до 15..20db.

На фотографиях видно, что электролиты питания оставлены советские, лучше их заменить на современные, в тембрблоке все электролитические конденсаторы заменены(и дополнительно шунтированы неполярниками к73-17 100..220nf/63в). Естественно нужно зашунтировать электрорлиты питания +-33v  неполярниками к73-17 4,7мк/63v(можно 1мк) и питание +-15v шунтируется до и после крена 47..220nf(можно керамическими конденсаторами).

В моей конструкции, родной блок защиты полностью ампутирован, хотя его тоже можно задействовать(если есть сомнения в качестве чипов TDA7293). Установка предохранителей по питанию бессмысленна  т.к. микросхемы крепятся к общему радиатору(без изоляции) т.е. -33v питания дополнительно коммутировано через радиатор. Соответственно, радиатор должен быть электрически изолирован от корпуса.

Бородин И.В.

IvanAudioMaster.narod.ru